Общество с ограниченной ответственностью

«АВТОКЕМПЕР ПРОМ»

ОКПД2: 29.32.30

«АВТОНОМНЫЙ ЖИЛОЙ МОДУЛЬ STEALTH 1500»

Руководство по эксплуатации

STEALTH.1500-03.РЭ

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 | Описание и работа | 4 |
| 2 | Использование по назначению | 21 |
| 3 | Техническое обслуживание | 32 |
| 4 | Хранение | 33 |
| 5 | Транспортирование | 33 |
| 6 | Утилизация | 33 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации РЭ содержит информацию о назначении, составе, особенностях конструкции и эксплуатации «Автономного жилого модуля Stealth 1500» (далее по тексту – модуль), а также другие сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Настоящее РЭ предназначено для пользователей жилым модулем и настоятельно рекомендуемо к изучению с целью поддержания изделия в исправном состоянии и безопасной его эксплуатации.

Заголовки «Предупреждение» и «Внимание!» информируют Вас об условиях, которые могут привести к травмированию людей или повреждению Вашего модуля.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Описание и работа изделия.

    - Автономный жилой модуль Stealth 1500 предназначен для обеспечения пользователей комфортными условиями проживания, отдыха и путешествий при температуре окружающего воздуха до минус 15оС.

    - Возможны длительные периоды непрерывной эксплуатации при условии доступа к источникам водоснабжения, электроэнергии и топлива.

    - Конструкция модуля позволяет размещать и перевозить личные вещи и грузы в специализированных местах хранения, суммарной массой, не превышающей предельно допустимой нагрузки на транспортное средство.

    - Жилой модуль предназначен к размещению и перевозке транспортными средствами с кузовом типа «пикап». Допустима транспортировка модуля другими типами транспортных средств и техники, жёстко закрепленным, без внесения изменений в конструкцию изделия.

    - Эксплуатация модуля предполагает доступ, как с кузова автомобиля, так и после снятия, с размещением на опорных стойках-домкратах на ровной поверхности.

  - Технические характеристики

Таблица 1

| Характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вместимость в сидячем положении | чел. | до 4 |
| Вместимость в лежачем положении | чел. | до 3 |
| Масса | кг | 602 |
| Снаряженная масса | кг | 665 |
| Длина | мм | 3100 |
| Высота в походном состоянии | мм | 1640 |
| Высота в разложенном состоянии | мм | 2580 |
| Расстояние от низа модуля до низа алькова | мм | 1120 |
| Размер основания (по кузову): | Длина | мм | 1450 |
|  | Ширина | мм | 1300 |
|  | Ширина между арками | мм | 1050 |
| Высот модуля +пикап, не более | мм | 2500 |
| Высота внутри, максимум | мм | 2230 |
| Ширина внутри, максимум | мм | 1870 |
| Высота скрытой в кузов части основания | мм | 510 |
| Спальные места | В сложенном виде | мм | 1870х1220 |
|  | В разложенном виде | мм | 2060х1870 |
| Ёмкость для чистой воды | л | 45 |
| Ёмкость накопительная для серой воды | л | 35 |
| Общий объём рундуков модуля | м3 | 0.7 |
| Ёмкость под топливо для автономного отопителя | л | 5 |

  - Состав жилого отсека

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус модуля | Материал изготовления корпуса модуля соответствует 7-ой цифре в маркировке модуля (п.п.1.4). Материал облицовки модуля соответствует 7-ой цифре в маркировке модуля (п.п.1.4). Материал облицовки основания модуля – рифлёный алюминий типа «Квинтет». Финишное покрытие - полиуретановое защитное покрытие «Alligator». Цвет покрытия соответствует 4-ой цифре в маркировке модуля (п.п.1.3.1). |
| 2 | Тентовое полотно | Тентовое полотно изготовлено из непромокаемой износостойкой ткани и светопрозрачного ПВХ полотна. Для защиты от прямых солнечных лучей предусмотрены шторы. Также предусмотрена возможность проветривания, путём расстегивания части ПВХ полотна. Для защиты от насекомых во время проветривания предусмотрены москитные сетки. |
| 3 | Кровать выдвижная | Раскладная кровать в сложенном состоянии расположена в алькове. В рабочем (разложенном) положении кровать устанавливается над столовой группой. Разложенная кровать и основание алькова составляют основание спального места общим размером 1880мм х 2060мм. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Столовая группа | Столовая группа расположена в центральной части модуля. Включает стол и два встроенных дивана для сидения по сторонам. Стол и диваны трансформируются в кровать размером 1800х900мм. |
| 5 | Стол съёмный | Съёмный стол на складываемой опоре расположен в центре столовой группы, между встроенными диванами. |
| 6 | Диваны встроенные | Встроенные диваны (2 шт) расположены по правому и левому борту модуля в зоне столовой группы. Каждый диван укомплектован двумя мягкими подушками, подушки размером 640х880х100мм размещены на основаниях диванов, подушки размером 290х880х100мм установлены вертикально у спинок диванов. В основаниях диванов обустроены люки для доступа в рундуки модуля. |
| 7 | Ниша для холодильника | По левому борту предусмотрена ниша для установки холодильника (размер ШхВхГ: 500x650x500 мм), над нишей размещается рабочая поверхность в виде столешницы |
| 8 | Кухонный блок | По правому борту размещен кухонный блок, состоящий из: - мойки со смесителем, врезанной в столешницу, - шкафа с полкой под бытовые нужды, с доступом снаружи модуля, - места под установку воздушного автономного отопителя, - места под установку электрического водонагревателя. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 9 | Рундуки | В основании и по сторонам жилого модуля предусмотрены рундуки и отделения для хранения, общим объемом до 0,7м3. Доступ к рундукам обеспечен как изнутри модуля, так и снаружи. Для исключения несанкционированного доступа, люки рундуков снаружи модуля оборудованы замками. |
| 10 | Подъёмный механизм крыши (привод) | Два электрических подъёмных механизма (24В), с управлением изнутри жилого модуля, с возможностью аварийной остановки. Механизмы предназначены для подъёма/опускания крыши модуля. |
| 11 | Электрооборудование | Компоненты электрооборудования расположенные в рундуке по левому борту с доступом снаружи модуля: - блок питания (двойной) – 1 шт; - зарядное устройство – 1 шт; - блок управления подъемными механизмами крыши (приводами) - 1 шт; - преобразователь 12-24 В для подъемных механизмов крыши (приводов); - D+ симулятор – 1 шт; - коммутатор с предохранителями – 1 шт; - блок отключения массы – 1 шт; - автоматический выключатель – 1 шт; Контроллер солнечного заряда (1 шт) расположен в нижнем ящике встроенного шкафа кухонного блока. Солнечные панели (2 шт) расположены на крыше модуля. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Освещение | Шесть светодиодных светильников с индивидуальными выключателями предназначены для освещения пространства жилого модуля. |
|  | Разъёмы | Розетка 220 В - 4 шт; Розетка 12 В (прикуриватель) - 2 шт; Розетка 12 В (USB) - 2 шт. |
|  | Панель управления | Панель управления предназначена для управления и контроля электропитанием жилого отсека. Расположена на лицевой панели встроенного шкафа кухонного блока. |
|  | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея предназначена для автономного электропитания жилого модуля. Расположена в рундуке основания модуля. |
| 12 | Разъём для подключения к внешнему источнику питания | Внешний разъем предназначен для подключения модуля к сети 220 В (16А-6h/240V, 2P+, 50Hz). Разъём расположен по левому борту модуля с наружной стороны. |
| 13 | Разъём для подключения к бортовой сети ТС | Внешний разъем предназначен для подключения модуля к бортовой сети транспортного средства (Вилка 13-ти контактная, арт. 6R0812.007). Разъём расположен по левому борту модуля с наружной стороны. |
| 14 | Холодильник | Холодильник предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов питания. Расположен в нише встроенного шкафа по левому борту модуля. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 15 | Автономный воздушный отопитель | Автономный воздушный отопитель, установлен в нижнем ящике встроенного шкафа кухонного блока. Воздушный отопитель предназначен для поддержания комфортных условий для пребывания в жилом модуле. |
| 16 | Водонагреватель | Водонагреватель, размещён в нижнем ящике встроенного шкафа кухонного блока. Водонагреватель предназначен для нагрева воды системы водоснабжения модуля. |
| 17 | Ёмкость для чистой воды | Ёмкость объёмом 45 л расположена в основании модуля. Резервуар предназначен для хранения запаса чистой воды. |
| 18 | Ёмкость для серой воды | Ёмкость объёмом 35 л расположена в основании модуля. Резервуар предназначен для сбора и временного хранения использованной воды. |
| 19 | Горловина заливная | Горловина расположена по правому борту с наружной стороны модуля. Предназначена для заполнения ёмкости чистой воды. Оборудована запорной крышкой с ключом. |
| 20 | Насос водоснабжения | Погружной насос (12В) закреплён в ёмкости чистой воды. Насос предназначен для подачи жидкости к раковине. |
| 21 | Датчики уровня жидкости | Датчики уровня расположены в резервуарах для чистой и серой воды. Предназначены для отслеживания уровня жидкости в ёмкостях. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 22 | Мойка кухонная со смесителем | Мойка со смесителем размещена по правому борту жилого модуля и надёжно закреплены в крышке встроенного шкафа кухонного блока. Вода в смеситель поступает по полимерным трубам из ёмкости чистой воды с помощью погружного насоса. Использованная вода поступает по сливной трубе в ёмкость серой воды. |
| 23 | Люк | Люк потолочный расположен в крыше модуля над столовой группой. Предназначен для естественного освещения и вентиляции жилого модуля. |
| 24 | Канистра под топливо | Канистра расположена на задней стенке модуля с наружной стороны. Предназначена для хранения топлива автономного воздушного отопителя. |

  - Маркировка

Таблица 3

| №п/п | Характеристики | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс изготовителя | X | Индекс изготовителя |
| 2 |  | 8 |  |
| 3 |  | 9 |  |
| 4 | Цвет корпуса | 1 | Тёмно-серый (акриловая база 626) |
|  |  | 2 | Серебро |
|  |  | 3 | Чёрный |
| 5 | Материал облицовки корпуса | 1 | Фанера |
|  |  | 2 | ПВХ + АКП |
|  |  | 3 | Стеклопластик + АКП |
| 6 | Материал крыши | 1 | Фанера + АКП |
|  |  | 2 | Фанера + стеклопластик |
|  |  | 3 | Сэндвич (стеклопластик) |
|  |  | 4 | Стеклопластик |
| 7 | Материал корпуса | 1 | Фанера |
|  |  | 2 | Сэндвич панель + АКП |
|  |  | 3 | ППУ |
| 8 | Отопление | 1 | Без отопления |
|  |  | 2 | ВАО Webasto |
|  |  | 3 | ВАО Eberspacher |
|  |  | 4 | ВАО Планар |

| №п/п | Характеристики | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Водоснабжение | 1 | ХВС |
|  |  | 2 | ХВС + ГВС |
|  |  | 3 | ХВС, ёмкость серой воды |
|  |  | 4 | ХВС + ГВС, ёмкость серой воды |
| 10 | Год модели | M | 2021 |
| 11 | Партия | 0 | Номер партии |
| 12 | Цвет отделки крыши | 1 | Бежевый (Allure Plain 01) |
|  |  | 2 | Белый |
|  |  | 3 | Серый |
| 13 | Цвет салона | 1 | Жемчужно-белый (акриловая база RAL 1013) |
|  |  | 2 | Белый |
|  |  | 3 | Серый |
| 14 | Цвет подушек | 1 | Бежевый |
|  |  | 2 | Серый (Elain 15) |
|  |  | 3 | Чёрный (Elain 32) |
|  |  | 4 | Зелёный (Elain 16) |
| 15 | Порядковый номер | 0 | Порядковый номер |
| 16 |  | 0 |  |
| 17 |  | 0 |  |

  - Описание и работа составных частей изделия

    - Панель управления

Панель управления предназначена для:

- включения и отключения общего электропитания жилого отсека

- включения и отключения насоса подачи чистой воды

- контроля объёма заполнения ёмкостей чистой и серой воды.

- контроля значения напряжения бортовой сети электропитания.

Индикатор «Bord» отображает напряжение бортовой сети модуля.

Индикатор «Start» отображает напряжение бортовой сети транспортного средства.

Для переключения между индикаторами «Bord» и «Start» нажать кнопку .

Для обновления показаний наполнения ёмкости чистой воды нажать

кнопку .

Для обновления показаний наполнения ёмкости серой воды нажать кнопку .

    - Блок отключения массы

Блок отключения массы предназначен для отключения потребителей электроэнергии жилого отсека от источников питания.

ВНИМАНИЕ

Блок отключения массы не отключает питание розеток 220 V и водонагревателя

    - Предохраниетли

Коммутатор выполняет функцию включения, отключения и переключения электрических цепей жилого отсека автодома. Предохранители, расположеные на коммутаторе, предназначены для отключения защищаемой цепи в случае превышения номинального тока.

| № п/п | Номинал | Цепь |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 А | Резерв |  |
| 2 | 20А | Холодильник |  |
| 3 | 20А | Бойлер |  |
| 4 | 20А | Пульт управления |  |
| 5 | 20А | Розетки |  |
| 6 | 5А | Освещение |  |
| 7 | 20А | Розетки |  |
| 8 | 5А | Насос водоснабжения |  |

    - Контроллер солнечного заряда

Солнечные панели устанавливаются на крыше модуля и предназначены для преобразования солнечной энергии в постоянный электрический ток. В сочетании с контроллером солнечного заряда солнечные панели обеспечивают постоянное дополнительное питание аккумуляторной батареи жилого модуля. Работа панелей осуществляется как при стационарном положении жилого модуля, так и при движении, и не зависит от других источников питания модуля.

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием контроллера необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | При отключении аккумуляторной батареи жилого отсека, предварительно отсоединить проовда солнечных панелей от контроллера солнечного заряда. |
| --- | --- |

    - Входная дверь

Входная дверь модуля оборудована ручкой с запорным механизмом.

Отпирание и запирание замка снаружи модуля осуществляется с помощью ключа.

    - Автономный воздушный отопитель

Автономный воздушный отопитель с системой воздуховодов обеспечивает подачу нагретого воздуха в жилую зону модуля и зону размещения ёмкостей с чистой водой и серой водой. Топливо для питания отопителя поступает с помощью насоса из канистры расположенной на задней стенке модуля с наружной стороны. Включение отопителя и установка температуры осуществляется с помощью регулятора расположенного на лицевой панели встроенного шкафа кухонного блока.

    - Водонагреватель

Водонагреватель обеспечивает подготоваку горячей воды в системе водоснабжения. Нагрев воды в бойлере осуществляется электрическими нагревательными элементами или горячим воздухом от автономного воздушного отопителя.

Водонагреватель оборудован двумя нагревательными элементами – 12В и 220В. Нагревательный элемент 220В работает только при подключении жилого модуля к внешнему источнику питания. Нагревательный элемент 12В работает только при включенном двигателе транспортного средства. Если двигатель транспортного средства выключен и автодом не подключен к внешнему источнику питания, то нагрев воды в бойлере возможен только горячим воздухом от автономного воздушного отпителя.

| ВНИМАНИЕ | Запрещена эксплуатация водонагревателя не наполненного водой. |
| --- | --- |

Информационный дисплей и переключатели включения водонагревателя расположены на лицевой панели встроенного шкафа кухонного блока.

    - Крышный люк.

Люк оборудован затемняющей и противомоскитной шторками. Конструкция люка обеспечивает фиксацию крышки в четырёх положениях.

- Для открывания люка нажать деблокирующую кнопку (1) и одновременно откройте крышный люк скобой (2).

- Для полного открывания крышного люка переместить скобу (2) в положение I.

- Для открывания крышного люка в промежуточное положение переместить скобу (2) в положение II. В целях фиксации необходимо прижать вниз левый и правый ползунок (3).

- Для открывания крышного люка в положение вентиляции переместить скобу (2) в положение III.

- Для закрывания крышного люка переместить скобу (2) в положение IV. Вставить скобу (2) легким нажатием слева и справа через фиксирующие крюки (4) так, чтобы крышный люк зафиксировался и скоба (2) прилегала к деблокирующей кнопке (1).

    - Водоотведение

Система водоотведения состоит из сливных труб и ёмкости серой воды. Вода из раковины кухонного блока по сливной трубе поступает в ёмкость для серой воды. Процент наполнения ёмкости серой воды отображается на панели (п.п. 1.5.1).

| ВНИМАНИЕ | Недопустимо наличие жидкости в ёмкости серой воды при температуре воздуха менее 3оС и отключенном отоплении жилого модуля. |
| --- | --- |

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Эксплуатационные ограничения

    - Запрещено начало движения на автомобиле без приведения жилого модуля в походное положение.

    - Запрещена перевозка в жилом модуле людей и животных.

    - Эксплуатация изделия без проверки работоспособности инженерных систем и соблюдения правил пожарной безопасности не допустимо.

    - Мойка жилого модуля на специализированных постах автомобильных моек высокого давления, а также бытовыми мойками высокого давления не допустимо.

    - Проведение ремонтных работ не квалифицированным персоналом не допустимо.

  - Подготовка к использованию

    - Наполнить ёмкость чистой воды:

Заполнение ёмкости чистой воды осуществляется через заливную горловину.

Процент наполнения ёмкости чистой воды отображается на панели (п.п.1.5.1).

    - Наполнить топливом канистру автономного воздушного отопител:

- открутить крышку с топливозаборником;

- снять канистру, открутив крепление;

- наполнить канистру топливом, подходящим для питания автономного воздушного отопителя;

- установить канистру на штатное место, и зафиксировать с помощью крепления;

- закрутить крышку с топливозаборником на канистры.

    - Установить аккумуляторную батарею:

- открыть дверь жилого модуля;

- открыть правый люк рундука в основании модуля;

- установить аккумуляторную батарею;

- подключить клеммы к аккумуляторной батарее, соблюдая полярность;

- закрыть люк рундука.

  - Использование изделия

    - Монтаж жилого модуля в кузов транспортного средства

- подготовить и закрепить при помощи болтов на штатные места по периметру модуля, кронштейн крепления стоек-домкратов, в количестве 4-х шт.;

- закрепить полностью сложенные стойки – домкраты на кронштейнах при помощи болтов с гайками;

- операцию по подъёму рекомендуется выполнять вдвоём, располагаясь по боковым сторонам модуля;

| ВНИМАНИЕ | Запрещено нахождение людей внутри модуля в процессе монтажа, до его фиксации на транспортном средстве. |
| --- | --- |

- приступить к опусканию домкратов поочередно, циклично, двигаясь в одном направлении от домкрата к домкрату;

- подъём модуля осуществлять равномерно, не допуская перекос модуля в горизонтальной плоскости более чем на 5о.

- поднять модуль на уровень, когда нижняя горизонтальная плоскость основания модуля выше плоскости кузова транспортного средства;

| ВНИМАНИЕ | Не допускайте нахождения людей под поднятым жилым модулем. |
| --- | --- |

- движением задним ходом автомобиля выполнить маневр по расположению кузова транспортного средства строго под плоскостью основания модуля;

- опустить модуль с помощью домкратов, контролирую правильность его расположения, в кузов транспортного средства;

| ВНИМАНИЕ | Не допускать попадания посторонних предметов между основанием жилого модуля и кузовом транспортного средства. |
| --- | --- |

- закрепить жилой модуль в кузове при помощи комплектных такелажных креплений в количестве 6 шт, затягивая такелаж попеременно по диагонали, до натяжения. Далее дотянуть крепления до упора.

| ВНИМАНИЕ | Для перевозки жилого модуля требуется внесение изменений в конструкцию транспортного средства путём установки соответствующих креплений к раме и кузову |
| --- | --- |

    - Подъём/опускание крыши жилого модуля

- подключить модуль к источнику питания (п.п.2.2.3, п.п.2.3.4, п.п.2.3.5).

- включить питание жилого модуля повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п. 1.5.2);

- управление движения крышей осуществляется с помощью соответствующего переключателя, расположенного по левому борту внутри модуля.

| ВНИМАНИЕ | Запрещена трансформация крыши при нахождении людей внутри модуля! |
| --- | --- |
|  | В случае несанкционированного или самопроизвольного движения крыши, нажать аварийную кнопку! |

При трансформации крыши в походное состояние необходимо:

- опустить крышу на половину полного хода;

- сложить стенки тента к центру модуля;

- опустить крышу в конечное положение, контролируя положение тента.

    - Раскладывание кровати

Раскладывание кровати в рабочее положение состоит из следующих этапов:

- освободить встроенные диваны столовой группы от подушек;

- демонтировать стол и трансформировать складываемую опору;

Для демонтажа стола, требуется приподнять столешницу под углом около 45о и снять стол с опорной штанги. Затем сложить опору стола, нажав кнопку фиксатора и согнув её на 90о.

- установить стол на уровне встроенных диванов, развернув его на 180о в горизонтальной плоскости и оперев столешницу на сиденья.

- Приподнять основание кровати, для снятия с фиксирующей планки на передней стенки модуля, и вытянуть её до упора. Установить основание кровати на фиксирующие планки, расположенные на стенках встроенных шкафов холодильного отсека и раковины.

- Разместить подушки диванов на основании кровати.

Процесс складывания кровати необходимо производить в обратном порядке.

    - Подключение жилого модуля бортовой сети электропитания ТС

| ВНИМАНИЕ | Требуется внесение изменений в систему бортовой сети электропитания транспортного средства. Работы по внесению изменений должны проводиться специалистами сертефицированных центров. |
| --- | --- |

Подключить модуль к бортовой сети электропитания транспортного средства через жгут проводов с розеткой, расположенный по левому борту модуля с наружной стороны.

| Штекер модуля | Розетка автомобиля |
| --- | --- |

    - Подключение жилого модуля к внешнему источнику питания

| ВНИМАНИЕ | Требования к источнику питания: - напряжение 220 В - переменный ток 50-60Гц - заземление |
| --- | --- |

- подключить модуль к внешнему источнику питания 220В через разъёма, расположенного по левому борту модуля с наружной стороны;

- взвести автоматический выключатель.

    - Отопление жилого модуля

- подключить модуль к источнику питания (п.п.2.2.3, п.п.2.3.4, п.п.2.3.5).

- включить питание жилого модуля повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п. 1.5.2);

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием автономного воздушного отопителя необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

- включить отопитель и установить необходимую температуру с помощью регулятора, расположенного на лицевой панели встроенного шкафа кухонного блока (п.п.1.5.6).

    - Водоснабжение холодное

- подключить модуль к источнику питания (п.п.2.2.3, п.2.3.3, п.2.3.4);

- включить питание жилого отсека, повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п.1.5.17);

- включить питание жилого отсека на панели управления переключателем «Main Switch» (п.п. 1.5.1);

- включить насос подачи чистой вода, переключателем «Pump» на панели управления (п.п. 1.5.1);

- для выхода воздуха из системы холодного водоснабжения открыть кран смесителя, установив рычаги в положение подачи холодной воды.

    - Водоснабжение горячее

Нагрев воды, в системе горячего водоснабжения, обеспечивается водонагревателем (п.п. 1.5.7). Вода в устройстве может нагреваться горячим воздухом отопительной системы или электрическим нагревательным элементом.

Для нагрева воды электрическим нагревательным элементом:

- подключить жилой отсек к внешнему источнику питания (п.п. 2.3.5) или запустить двигатель транспортного средства;

- включить холодное водоснабжение (п.п. 2.3.7);

- для выхода воздуха из системы горячего водоснабжения открыть кран смесителя, установив рычаги в положение подачи горячей воды;

| ПРИМЕЧАНИЕ | Если вода и воздух не поступают через кран смесителя, необходимо стравить воздух с помощью сливного и вентиляционного кранов водонагревателя (п.п.2.3.10). |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | Никогда не включайте водонагреватель, не наполненный водой. |
| --- | --- |

- включить водонагреватель с помощью переключателя расположенного на боковой панели встроенного шкафа (п.п. 1.5.7).

Для нагрева воды с помощью горячего воздуха включить автономный воздушный отопитель (п.п. 1.5.6).

    - Опорожнение ёмкости чистой воды и серой воды

| ВНИМАНИЕ | Недопустимо наличие жидкости в ёмкости чистой воды и ёмкости серой воды при температуре воздуха менее 3оС и отключенном отоплении жилого модуля. |
| --- | --- |

Для опорожнения ёмкости чистой воды и ёмкости серой воды:

- открутить крышку рундука, расположенную на задней стенке модуля;

- достать шланг бака чистой воды и/или бака серой воды;

- повернуть ручку(и) крана(ов) параллельно сливной трубе;

- после опорожнения ёмкости(ей), повернуть ручку(и) крана(ов) перпендикулярно сливной трубе;

- убрать сливные трубки в рундук;

- закрыть крышку рундука.

    - Опорожнение ёмкости водонагревателя

| ВНИМАНИЕ | Недопустимо наличие воды в ёмкости водонагревателя при температуре воздуха менее 3оС, отключенном отоплении жилого модуля и отключенном бойлере. |
| --- | --- |

При длительном хранении жилого модуля или при возможности замерзания воды в бойлере, необходимо слить жидкость из водонагревателя.

Для опорожнения ёмкости водонагревателя:

- открыть дверь нижнего ящика встроенного комбинированного шкафа;

- открыть сливные краны (2шт), подняв ручки вертикально;

| ПРИМЕЧАНИЕ | При сливе воды из ёмкости водонагревателя должны быть открыты два крана. Если один из кранов будет закрыт, в ёмкости может остаться жидкость. |
| --- | --- |

- после полного опорожнения ёмкости, закрыть оба сливных крана, опустив ручки горизонтально.

    - Освещение

Для включения освещения жилого модуля:

- подключить модуль к источнику питания (п.п.2.2.3, п.п.2.3.4, п.п.2.3.5);

- включить питание модуля повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п.1.5.2).

- включить питание освещения модуля переключателем на панели управления (п.п.1.5.1).

- включить освещение индивидуальными переключателями, расположенными на каждом светильнике.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Выполнять осмотр и полную проверку работоспособности систем не реже двух раз за сезон эксплуатации.

  - Для предотвращения преждевременного износа и повреждений необходимо поддерживать жилой модуль в чистоте внутри и снаружи без применения агрессивных химических веществ.

  - Допускается применение химической чистки потолка и тента жилого модуля.

  - Ежемесячно в процессе эксплуатации обрабатывать тент жилого модуля водоотталкивающими составами, швы тента обрабатывать жидким парафином.

  - Техническое обслуживание оборудования входящего в комплект поставки модуля осуществлять согласно руководству по эксплуатации производителя изделия.

- ХРАНЕНИЕ

  - Межсезонное хранение жилого модуля осуществлять обесточенным, в сложенном состоянии на ровной твердой горизонтальной поверхности без перепадов температур более чем на 10°С.

  - При длительном хранении и хранении при температуре менее 3оС опорожнить ёмкости под воду и закрыть запорную арматуру.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Допускается транспортирование автономного жилого модуля любым видом транспорта в соответствии с правилами грузовых перевозок, действующих на данном виде транспорта

  - При транспортировании изделия:

- дверь и люки должны быть закрыты на замок;

- ящики и вещи внутри модуля должны быть зафиксированы;

- люк должен быть закрыт;

- ёмкости с водой должны быть опорожнены при температуре воздуха ниже 0оС и отключенной системе отопления.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия и его составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами.

# Text boxes

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НАГРЕВАТЕЛЯ 220В

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НАГРЕВАТЕЛЯ 12В

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ДИСПЛЕЙ

ОТКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

АВАРИЙНАЯ

КНОПКА

КНОПКА

ФИКСАТОР

ИНДИКАТОР ОБЪЁМА ЧИСТОЙ ВОДЫ

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ ЖИЛОГО МОДУЛЯ ИЛИ ТС

ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЖИЛОГО МОДУЛЯ

закрыть

ЗАЛИВНАЯ

ГОРЛОВИНА

ОТСЕК РАСПОЛОЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ПЛОЩАДКИ КРЕПЛЕНИЯ ДОМКРАТОВ ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ТОЧКИ МОНТАЖА

ТАКЕЛАЖНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

ТОЧКИ МОНТАЖА

ТАКЕЛАЖНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ПЛОЩАДКИ КРЕПЛЕНИЯ ДОМКРАТОВ ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

открыть

ЖГУТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БОРТОВОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ФИКСАТОР КЛАВИШИ

ЗАМОК

- Левай указатель поворота

- Задние противотуманки

- Минус для цепей 1, 2, 4-8

- Правый указатель поворота

- Габариты правого борта

- Стоп-сигнал

- Габариты левого борта

- Огни заднего хода

- +12 включенный всегда

- +12 при включенном зажигании

- Минус для цепи 10

- Резерв

- Минус для цепи 09

1

2

3

4

5

6

7

8