Общество с ограниченной ответственностью

«АВТОКЕМПЕР ПРОМ»

140415, Московская область, город Коломна,

улица Уманская, дом 3Л, корпус 2, помещение 2,

тел.: +7 (495) 950-50-00,

info@autocamper.ru

ОКПД2: 29.10.59

«АВТОДОМ HELIX 4500»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

HELIX.4500-04.РЭ

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 | Описание и работа | 3 |
| 2 | Использование по назначению | 41 |
| 3 | Техническое обслуживание | 55 |
| 4 | Хранение | 55 |
| 5 | Транспортирование | 56 |
| 6 | Утилизация | 56 |
| 7 | Гарантии производителя | 57 |
| 8 | Свидетельство о приёмке | 57 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, составе, особенностях конструкции и эксплуатации «Автодома Helix 4500» (далее по тексту – автодом, изделие), а также другие сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Настоящее РЭ предназначено для пользователей автодома и настоятельно рекомендуемо к изучению с целью поддержания изделия в исправном состоянии и безопасной его эксплуатации.

Заголовки «Предупреждение» и «Внимание!» информируют Вас об условиях, которые могут привести к травмированию людей или повреждению Вашего автодома.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Описание и работа изделия.

    - Автодом Helix 4500 предназначен для обеспечения пользователей комфортными условиями проживания, отдыха и путешествий.

    - Возможны длительные периоды непрерывной эксплуатации при условии доступа к источникам водоснабжения, электроэнергии и топлива.

    - Конструкция автодома позволяет размещать и перевозить личные вещи и грузы в специализированных местах хранения, суммарной массой, не превышающей предельно допустимой нагрузки на транспортное средство.

    - Общие требования по эксплуатации и хранению автодома соответствуют условиям эксплуатации и хранения базового транспортного средства.

  - Комплектность

Таблица 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Автодом | 1 шт |
| Комплект инструментов | 1 шт |
| Запасное колесо | 1 шт |
| Аккумуляторная батарея (базовое транспортное средство) | 1 шт |

Продолжение таблицы 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Стол съёмный | 2 шт |
| Мягкие подушки (съёмные) | 1 компл |
| Внутренняя лестница 170 см | 1 шт |
| Панель управления DD1-12 | 1 шт |
| Автономный воздушный отопитель Спутник-2Д-12 | 1 шт |
| Автономный воздушный отопитель Планар-8DM-12 | 1 шт |
| Помпа Seaflo водоподающая SFDP1-033-035-41 | 1шт |
| Автоматический термостатический смеситель | 1 шт |
| Автохолодильник Alpicool CR65 | 2 шт |
| Варочная панель с раковиной Can FL1324 | 1 шт |
| Кассетный туалет Dometic CTS 4110 | 1 шт |
| Гелевая аккумуляторная батарея SWB 12-100G (жилой отсек) | 2 шт |
| Блок отключения массы BM-12 | 1 шт |
| Коммутационный аппарат Commutatior for external 220 V | 1 шт |
| Коммутационный аппарат 12.40.20-1G | 1 шт |
| Инвертор СОЮЗ CAR300 | 1 шт |
| Источник питания SE-600-12 | 1 шт |
| Зарядный конвертор Dometic PerfectPower DCC 1212-20 | 1 шт |
| Зарядное устройство Battery ServiceUniversal PL-C004P | 1 шт |
| Контроллер заряда XTRA3210N-XDS2 | 2 шт |
| Солнечный модуль FSM100FS | 8 шт |
| Система кругового обзора | 1 компл |
| Комплект эксплуатационной документации оборудования жилого отсека | 1 компл |
| Комплект эксплуатационной документации базового транспортного средства | 1 компл |
| Паспорт | 1 шт |

  - Технические характеристики

Таблица 2

| Характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вместимость | чел. | 7 |
| Масса в снаряжённом состоянии | кг | 3200 |
| Технически допустимая максимальная масса | кг | 3500 |
| Максимальная мощность двигателя внутреннего сгорания | кВт (мин-1) | 109 (3600) |
| Рабочий объём цилиндров двигателя внутреннего сгорания | см3 | 2287 |
| Вид топлива | - | Дизельное |
| Объём топливного бака | литры | 125 |
| Габаритные размеры автодома | длина | мм | 6905 |
|  | ширина | мм | 2290 |
|  | высота | мм | 3085 |
| Внутренние размеры жилого отсека (без алькова) | длина | мм | 3810 |
|  | ширина | мм | 2190 |
|  | высота | минимум | мм | 1940 |
|  |  | максимум | мм | 2320 |

Продолжение таблицы 2

| Характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Внутренние размеры алькова | ширина | мм | 2190 |
|  | глубина | мм | 1500 |
|  | высота (максимальная) | мм | 860 |
| Размер спальных мест | альков | мм | 2190х1500 |
|  | левый борт | мм | 1950х590 |
|  | правый борт | мм | 1950х1090 |
|  | задняя часть | нижний ярус | мм | 2190х600 |
|  |  | верхний ярус | мм | 2190х600 |
| Объём багажного отделения | максимум | м3 | 1,7 |
|  | при разложенной кровати | м3 | 0,68 |
| Ёмкость для чистой воды | литр | 136 |
| Ёмкость для серой воды | литр | 168 |
| Газовый отсек | ширина | мм | 670 |
|  | глубина | мм | 310 |
|  | высота | мм | 650 |
|  | проём | мм | 445х495 |

  - Состав изделия

    - Автодом состоит из базового транспортного средства и жилого отсека.

    - Описание особенностей конструкции, органов управления и оборудования базового транспортного средства, а также требования безопасности и правила его эксплуатации изложены в руководстве по эксплуатации базового транспортного средства.

    - Состав жилого отсека

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус жилого отсека | Материал корпуса жилого отсека – стеклопластиковые сэндвич панели с наполнителем из ЭППС и каркасом из фанеры и бруса. |
| 2 | Пневмоподвеска | Задняя ось транспортного средства дополнительно оборудована двухконтурной пневмоподвеской (п.п. 1.6.1). Комплект пневмоподвески позволяет улучшить управляемость автодома и получить дополнительный комфорт при езде. |
| 3 | Система кругового обзора | Система кругового обзора предназначена для мониторинга и обзора всего пространства вокруг автомобиля в процессе движения на сложных участках или маневрирования. |
| 4 | Выдвижная ступень | Выдвижная ступень предназначена для комфортного подъёма в жилой отсек. |

Продолжение таблицы 3

| 5 | Входная дверь | Входная дверь предназначена для прямого доступа в жилой отсек снаружи автодома. Входная дверь расположена по правому борту автодома. |
| --- | --- | --- |
| 6 | Рундуки | В основании диванов столовой группы предусмотрены ящики для хранения, общим объемом до 0,27 м3. |
| 7 | Багажное отделение | В задней части автодома предусмотрено багажное отделение объёмом до 1,7 м3. При разложенной кровати объём уменьшится до 0,68 м3. Доступ к отделению обеспечен снаружи автодома. Для исключения несанкционированного доступа люки багажного отделения оборудованы замками. |
| 8 | Спальные места | Жилой отсек автодома оборудован пятью спальными местами расположенными: - в алькове - по левому борту (раскладное, п.п. 2.3.5); - по правому борту (раскладное, п.п. 2.3.5); - в задней части, в верхнем ярусе; - в задней части, в нижнем ярусе (раскладное, п.п. 2.3.5). |
| 9 | Лестница | Лестница обеспечивает удобный доступ к спальному месту в алькове. |
| 10 | Встроенный шкаф | По левому борту жилого отсека расположен встроенный шкаф с полками закрытыми распашными дверями, с местом под установку воздушного нагревателя. |

Продолжение таблицы 3

| 11 | Кухонная вытяжка | Вытяжка предназначена для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся в процессе приготовления пищи |
| --- | --- | --- |
| 12 | Кухонный блок | По правому борту автодома размещён кухонный блок, состоящий из: - встроенного шкафа с выдвижными ящиками и нишей под холодильник; - комбинации газовой варочной панели и мойки со смесителем, врезанной в столешницу встроенного шкафа; - двух навесных полок с подъёмными дверями. |
| 13 | Холодильник | Холодильник предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов питания. Расположен в нише встроенного шкафа по правому борту жилого отсека. |
| 14 | Комбинация газовой варочной панели и мойки со смесителем | Комбинация размещена по правому борту жилого отсека и надёжно закреплена в крышке встроенного шкафа кухонного блока. Подача газа от баллона к панели осуществляется по жесткой металлической магистрали оборудованной запорной арматурой. Вода в смеситель поступает по полимерным трубам из ёмкости чистой воды с помощью электрической помпы. Использованная вода поступает по сливной трубе в ёмкость серой воды. |

Продолжение таблицы 3

| 15 | Газовый редуктор | Газовый редуктор расположен в газовом отсеке. Редуктор представляет собой регулятор давления газа с датчиком столкновения и предназначен для работы с одним газовым баллоном. |
| --- | --- | --- |
| 16 | Столовая группа | Столовая группа расположена в центральной части жилого отсека. Включает два стола и четыре встроенных дивана. |
| 17 | Стол съёмный | Съёмные столы на складываемой опоре расположены между встроенными диванами. |
| 18 | Диваны встроенные | Встроенные диваны расположены в зоне столовой группы, установлены по ходу и против хода движения транспортного средства. Каждый диван оборудован ремнями безопасности, подголовниками и комплектом мягких подушек. Диван №1 установлен по левому борту жилого отсека против хода движения автодома и рассчитан на размещение одного пассажира. Комплект съёмных подушек для дивана №1: - спинка 590мм х 350мм – 1 шт; - сиденье 590мм х 650мм – 1 шт; Диван №2 установлен по правому борту жилого отсека против хода движения автодома и расчитан на размещение двоих пассажиров Комплект подушек для дивана №2: - спинка 1070мм х 350мм – 1 шт; - сиденье 1070мм х 650мм – 1 шт. |

Продолжение таблицы 3

| 18 | Диваны встроенные | Диван №3 установлен по левому борту жилого отсека по ходу движения автодома и расчитан на размещение одного пассажира. Комплект съёмных подушек для дивана №3: - спинка 590мм х 350мм – 1 шт; - сиденье 590мм х 650мм – 1 шт; Диван №4 установлен по правому борту жилого отсека по ходу движения автодома и расчитан на размещение двоих пассажиров Комплект подушек для дивана №4: - спинка 1070мм х 350мм – 1 шт; - сиденье 1070мм х 650мм – 1 шт. В основаниях диванов обустроены люки для доступа в рундуки жилого отсека. |
| --- | --- | --- |
| 19 | Санитарный узел | Санитарный узел расположен в задней части жилого отсека и включает: - мойку со смесителем с вытяжной лейкой; - зеркало; - туалет; - душевой поддон; - душевая шторка; - крышный люк с вентилятором. |
| 20 | Люк | Три потолочных люка расположены в зонах алькова, столовой группы и кухонного блока Люки предназначен для естественного освещения и вентиляции жилого отсека. |

Продолжение таблицы 3

| 21 | Окна | Жилой отсек оборудован открывающимися окнами: - откидное, размером 700мм х 400мм, расположено по правому борту в зоне алькова; - два откидных, размером 900мм х 500мм расположены по левому и правому бортам в зоне столовой группы; - откидное, размером 700мм х 400мм расположено по правому борту в зоне кухонного блока; - откидное, размером 500мм х 300мм, расположено по правому борту в зоне спального места верхнего яруса; - откидное, размером 500мм х 300мм, расположено на задней стенке в зоне спального места нижнего яруса. Окна предназначены для естественного освещения помещения и его вентиляции. |
| --- | --- | --- |
| 22 | Освещение | Общее освещение жилого отсека обеспечивается гибкими светодиодными лентами (п.п.2.3.7.1), освещающими отдельно центральную и заднюю части пространства. Освещение прохода жилого отсека обеспечивают два потолочных светодиодных светильника (п.п.1.6.6). Освещение зоны алькова обеспечивает светодиодный светильник c USB разъёмом (п.п.2.3.7.6), расположенный внутри алькова с правой стороны. Освещение столовой группы обеспечивают: – два светодиодных светильника по правому и левому бортам жилого отсека (п.п.2.3.7.3); |

Продолжение таблицы 3

| 22 | Освещение | Освещение кухонного блока обеспечивает светодиодный светильник, расположенный на навесных полках (п.п.2.3.7.2); Освещение санитарного узла обеспечивают два точечных светодиодных светильник (2.3.7.4). Освещение спального места второго яруса в задней части автодома светодиодный светильник (п.п.2.3.7.5). Освещение багажного отделения обеспечивает настенный светодиодный светильник (п.п.2.3.7.7). |
| --- | --- | --- |
| 23 | Ёмкость для чистой воды | Ёмкость объёмом 136 л расположена под встроенным диваном №1. Резервуар предназначен для хранения запаса чистой воды. |
| 24 | Горловина заливная | Горловин расположена по левому борту с наружной стороны жилого отсека. Предназначена для заполнения ёмкости чистой воды. |
| 25 | Помпа водоснабжения | Помпа установлена в нижнем ящике встроенного шкафа по левому борту автодома. Самовсасывающая мембранная электрическая помпа предназначена для поддержания давления в бортовой водопроводной системе и подачи воды к смесителям санитарного узла и кухонного блока. Помпа оборудована автоматическим выключателем и встроенным невозвратным клапаном. |
| 26 | Датчики уровня жидкости | Датчики уровня расположены в резервуарах для чистой и серой воды. Предназначены для отслеживания уровня жидкости в ёмкости. |

Продолжение таблицы 3

| 27 | Ёмкость для серой воды | Ёмкость объёмом 168 л расположена в основании задней части жилого отсека. Резервуар предназначен для сбора и хранения стоков серой воды. |
| --- | --- | --- |
| 28 | Электрооборудование | Компоненты электрооборудования размещены в закрытом отсеке, расположенном в задней части автодома. Доступ к отсеку предусмотрен через багажное отделение. Электрооборудование: - коммутационный аппарат с предохранителями; - коммутационный аппарат 220 В; - инвертор; - блок отключения массы; - контроллер выдвижной ступени; - источник питания; - зарядный конвертер; - автоматическое зарядное устройство. |
| 29 | Аккумуляторные батареи | Аккумуляторные батареи размещены в закрытом отсеке, расположенном в задней части автодома. Доступ к отсеку предусмотрен через багажное отделение с левой стороны автодома. Аккумуляторные батареи предназначена для автономного электропитания жилого отсека. |

Продолжение таблицы 3

| 30 | Разъём для подключения автодома к внешнему источнику питания | Разъём для подключения к внешнему источнику питания расположен по левому борту с наружной стороны жилого отсека. Разъём предназначен для подключения автодома к сети 220 В (16А-6h/240V, 2P+, 50Hz). |
| --- | --- | --- |
| 31 | Разъёмы | Розетка 220 В; Розетка 12 В (прикуриватель); Розетка 12 В (USB); USB на светильниках освещения. |
| 32 | Панель управления | Панель управления предназначена для мониторинга состояния АКБ и резервуаров, а также управления электропитанием жилого отсека. Панель расположена на стене с внешней стороны санитарного узла. |
| 33 | Воздушные отопители | Воздушные отопители установлены в нижнем ящике встроенного шкафа. Воздушные отопители предназначены для нагрева воды системы водоснабжения и воздуха системы отопления жилого отсека. |
| 34 | Водонагреватель | Водонагреватель размещён в нижнем ящике встроенного шкафа. Водонагреватель предназначен для нагрева воды системы водоснабжения жилого отсека. |
| 35 | Термостатический смеситель | Термостатический смеситель установлен в нижнем ящике встроенного шкафа. Смеситель обеспечивает подачу воды комфортной температуры на выходах из смесителей санитарного узла и кухонного блока, а также выполняет функцию антиожогового устройства. |

  - Маркировка и пломбирование

Каждое транспортное средство оснащено табличкой изготовителя.

Табличка расположена в подкапотном пространстве.

На табличке изготовителя размещена следующая информация:

1 – наименование изготовителя;

2 – номер одобрения типа транспортного средства

3 – идентификационный номер.

Идентификационный номер расшифровывается следующим образом: первые три символа по международным стандартам обозначают код завода-изготовителя (WMI); шесть следующих символов – тип и модификация автомобиля; десятый символ – модельный год выпуска автомобиля; одиннадцатый символ – постоянная цифра; следующие три символа – код изготовителя совместно с WMI; последние три цифры VIN-номера – производственный номер транспортного средства.

4 – масса транспортного средства в снаряжённом состоянии;

5 – технически допустимая максимальная масса транспортного средства;

6 – технически допустимая максимальная осевая масса на переднюю ось;

7 – технически допустимая максимальная осевая масса на заднюю ось

  - Описание и работа составных частей изделия

    - Пневмоподвеска

Комплект пневмоподвески позволяет улучшить управляемость автодома и получить дополнительный комфорт при езде.

Органы управления пневмоподвеской расположены в кабине базового транспортного средства. Для управления системой необходимо включить питание, установив переключатель в положение «I». Для увеличения давления сжатого воздуха в пневмоэлементе подвески – перевести клавишу управления в верхнее положение. Для сброса давления сжатого воздуха с пневмоэлемента подвески – перевести клавишу управления в нижнее положение.

Технические характеристики:

- минимальное эксплуатационное давление – 1 бар;

- рабочее давление 2-8 бар;

    - Входная дверь

Входная дверь жилого отсека оборудована запорными устройствами, окном с затемняющей шторкой и ёмкостью для бытовых отходов.

| ВНИМАНИЕ | При сильном солнечном излучении затемняющую шторку разрешается закрывать только на две трети. При застое горячего воздуха между шторкой и стеклом возможно повреждение окна. |
| --- | --- |

Отпирание и запирание замка снаружи модуля осуществляется с помощью ключа. Для запирания двери изнутри модуля, необходимо повернуть ручку красного цвета.

    - Выдвижная ступень

Выдвижная ступень предназначена для подъёма в жилой отсек. Управление ступенью осуществляется с помощью выключателя, расположенного с левой стороны при входе в жилой отсек.

    - Панель управления

Панель управления предназначена для:

- мониторинга уровня заряда аккумуляторной батареи жилого отсека;

- мониторинга уровня заряда аккумуляторной батареи транспортного средства;

- мониторинга наполненности бака чистой воды;

- мониторинга наполненности бака серой воды;

- индикации наполненности резервуара кассетного туалета;

- включения и отключения общего электропитания жилого отсека;

- включения и отключения насоса подачи чистой воды;

    - Светодиодный светильник с USB разъёмом.

Светодиодные светильники с USB разъёмом обеспечивают освещение алькова, и спального места второго яруса в задней части автодома.

При однократном нажатии на кнопку включения загорается подсветка светильника и включается питание USB. При повторном нажатии на кнопку, включается освещение. При нажатии на кнопку в третий раз освещение, подсветка и питание USB отключаются.

    - Потолочный светодиодный светильник

Потолочные светодиодные светильники обеспечивают освещение прохода внутри жилого отсека от входной двери до кабины базового транспортного средства. Включение освещения осуществляется нажатием на кнопку включения. При повторном нажатии на кнопку, освещение отключается.

    - Окна

Окна жилого отсека оборудованы запорными устройствами, затемняющими и противомоскитными шторками. Конструкция окон позволяет открывать створки на разную высоту и фиксировать в положении проветривания.

      - Закрытие шторок

- потянуть затемняющую шторку к противомоскитной шторке;

- зафиксировать затемняющую шторку на противомоскитной шторке;

- потянуть одновременно обе шторки и установить в нужном положении.

      - Открытие шторок

- переместить шторки так, чтобы закрыть затемняющую шторку;

- отсоединить затемняющую шторку от противомоскитной шторки;

- открыть затемняющую шторку.

      - Открытие окна:

- повернуть запоры на 90о;

- открыть окно наружу, раскрыв его на нужный угол;

      - Режим проветривания:

- повернуть запоры на 90о;

- приоткрыть окно и зафиксировать запоры в раме.

      - Закрытие окна:

- закрыть окно, потянув за запоры;

- зафиксировать окно, повернув запоры на 90о.

| ПРИМЕЧАНИЕ | В закрытом состоянии кулачки запоров должны прилегать изнутри к раме. |
| --- | --- |

    - Крышные люки.

Люк оборудован затемняющей и противомоскитной шторками. Конструкция люка обеспечивает фиксацию крышки в четырёх положениях.

- Для открывания люка нажать деблокирующую кнопку (1) и одновременно откройте крышный люк скобой (2).

- Для полного открывания крышного люка переместить скобу (2) в положение I.

- Для открывания крышного люка в промежуточное положение переместить скобу (2) в положение II. В целях фиксации необходимо прижать вниз левый и правый ползунок (3).

- Для открывания крышного люка в положение вентиляции переместить скобу (2) в положение III.

- Для закрывания крышного люка переместить скобу (2) в положение IV. Вставить скобу (2) легким нажатием слева и справа через фиксирующие крюки (4) так, чтобы крышный люк зафиксировался и скоба (2) прилегала к деблокирующей кнопке (1).

    - Крышный люк с вентилятором

Люк установлен в крыше жилого отсека, и предназначен для вентиляции помещения санитарного узла. Открытие люка осуществляется бесступенчато с помощью винтового механизма. Люк оборудован вентилятором работающем в режимах вытяжки или притока воздуха. Для работы вентилятора в режиме вытяжки – перевести переключатель в положение «–». Для работы вентилятора в режиме притока воздуха – перевести переключатель в положение «+».

| ПРИМЕЧАНИЕ | Вентилятор работает только при включенном освещении санитарного узла. |
| --- | --- |

    - Туалет

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием кассетного туалета необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | Недопустимо наличие жидкости в ёмкостях биотуалета при температуре воздуха менее 3оС и отключенном отоплении жилого отсека. |
| --- | --- |

    - Газовая рампа

Газовая рампа предназначена для управления подачей газа из баллона к газовой плите.

    - Газовый редуктор

Газовый редуктор — это безопасный регулятор давления газа, обеспечивающий равномерное выходное давление 50 мбар при допустимом диапазоне входного давления

1–16 бар.

| ВНИМАНИЕ | Перед подключением и использованием газового оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя газового редуктора. |
| --- | --- |

    - Сигнализатор концентрации горючего газа

Сигнализатор предназначен для обнаружения опасной концентрации в воздухе горючих газов (пропан/бутан) и газа с наркотическим действием

Включение сигнализатора осуществляется автоматически при включении питания жилого отсека (п.п. №1.6.23).

| Индикация | Описание | Действия |
| --- | --- | --- |
| Прерывистый сигнал синего цвета | Проверка технической готовности | Ожидание |
| Непрерывный сигнал синего цвета | Готов к работе | Не требуется |
| Прерывистый сигнал красного цвета и прерывистый звуковой сигнал | Предварительный сигнал тревоги | Не требуется. Предварительный сигнал занимает 40 секунд. Если концентрация газа останется на прежнем уровне или увеличиться, включиться сигнал тревоги. |
| Непрерывный сигнал красного цвета и непрерывный звуковой сигнал. | Тревога | Отключить питание Отключить подачу газа. Определить и устранить утечку газа. Проветрить помещение жилого отсека Включить питание |

    - Варочная панель

Варочная панель предназначена для приготовления пищи. Любое другое использование считается неправильным и опасным.

Варочная панель в комбинации с мойкой размещена по правому борту жилого отсека и надёжно закреплена в столешнице кухонного блока. Подача газа от баллона к панели осуществляется по жесткой металлической магистрали оборудованной запорной арматурой и газовым редуктором. Панель оборудована кнопкой включения электроподжига и ручками регулировки пламени.

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием газовой варочной панели необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

    - Сигнализатор угарного газа

Сигнализатор угарного газа предназначен для проверки воздуха на наличие в нём угарного газа в жилой зоне автодома. Сигнализаторы угарного газа установлены в зоне столовой группы между встроенными диванами и в багажном отсеке.

| ВНИМАНИЕ | Сигнализатор угарного газа должен быть всегда включен в процеесе эксплуатации автодома. Проверяйте исправность сигнализатора перед каждым выездом и не менее одного раза в неделю при непрерывной эксплуатации. Перед использованием сигнализатора угарного газа необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | Никогда не игнорируйте сигнал тревоги! |
| --- | --- |

    - Холодильник

Холодильник предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов питания. Холодильник рассчитан на эксплуатацию от источника постоянного тока. В качестве источника постоянного тока используется аккумуляторная батарея жилого отсека.

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием холодильника необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

    - Стол.

Конструкция крепления стола обеспечивает возможность перемещения его в поперечном направлении. Для перемещения стола необходимо приподнять столешницу под углом около 45о и переместить в пределах опорной штанги.

При необходимости демонтажа стола, требуется приподнять столешницу под углом около 45о и снять стол с опорной штанги. После демонтажа, для уменьшения занимаемого пространства, можно сложить ножку стола. Для этого необходимо переместить фиксатор вверх и согнуть ножку на 90о.

    - Автономные воздушные отопители

Два автономных воздушных отопителя с системой воздуховодов обеспечивают нагрев и подачу воздуха в жилую зону автодома. Отопитель №1 – Спутник-2Д-12. Отопитель №2 – Planar-8DM-12. Также, отопитель №1 обеспечивает подачу теплого воздуха во внутреннюю полость водонагревателя, с целью нагрева воды в системе горячего водоснабжения Топливо для питания отопителей поступает с помощью насосов из топливного бака базового транспортного средства.

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием автономных воздушных отопителей необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

Включение и установка параметров отопителей осуществляются с помощью пультов управления.

    - Водонагреватель

Водонагреватель обеспечивает подготовку горячей воды в системе водоснабжения. Нагрев воды в бойлере осуществляется электрическими нагревательными элементами или горячим воздухом от автономного воздушного отопителя №1.

Водонагреватель оборудован двумя нагревательными элементами – 12В и 220В. Работа нагревательного элемента 12В осуществляется от аккумуляторной батареи жилого отсека при включенном двигателе базового транспортного средства или от энергии солнечных панелей, при условии достаточной интенсивности солнечного излучения. Нагревательный элемент 220 В работает при подключении автодома к внешнему источнику питания. Если двигатель транспортного средства выключен и автодом не подключен к внешнему источнику питания, а интенсивность солнечного излучения не достаточна, то нагрев воды в бойлере возможен горячим воздухом от автономного воздушного отопителя.

Информационный дисплей и переключатель включения водонагревателя расположены на боковой стене встроенного шкафа.

    - Воздухораспределитель

Воздухораспределитель позволяет осуществлять регулировку потока воздуха, нагнетаемого автономным воздушным отопителем. Он установлен в системе воздуховодов отопителя №1 и водонагревателя. Управление воздухораспределителем осуществляется с помощью регулятора, расположенного на стене встроенного шкафа (п.п. 1.6.19).

    - Предохранительный клапан

В целях безопасности водонагреватель оборудован предохранительным клапаном. Клапан предназначен для защиты системы от превышения давления путём его сброса. Сброс происходит автоматически, наружу автодома, при увеличении давления более 3 бар, в системе водонагревателя.

    - Термостатический смеситель

Термостатический смеситель освобождает от необходимости каждый раз регулировать подачу холодной и горячей воды и позволяет установить её комфортную температуру. А также значительно снизить расход используемой воды. Термостатический смеситель расположен в нижнем ящике встроенного шкафа.

| ВНИМАНИЕ | Для правильного использования термостатического смесителя необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

    - Блок отключения массы

Блок отключения массы предназначен для отключения потребителей электроэнергии жилого отсека от источников питания.

| ВНИМАНИЕ | Блок отключения массы не отключает питание розеток 220 В (если автодом подключен к внешнему источнику питания). |
| --- | --- |

Для включения питания повернуть ручку блока по часовой стрелке на 90о.

    - Предохранители

Предохранители расположены на коммутационном аппарате и предназначены для отключения защищаемой цепи.

| № п/п | Номинал | Цепь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | сигнал D+ |
| 2 | 20 | дежурное питание холодильника |
| 3 | 10 | панель управления |
| 4 | 5 | панель управления |
| 5 | 10 | резерв |
| 6 | 10 | выдвижная ступень |
| 7 | 20 | холодильник |
| 8 | 10 | резерв |
| 9 | 15 | помпа водоснабжения |
| 10 | 5 | наружное освещение |
| 11 | 20 | розетки 12В |
| 12 | 10 | освещение |

    - Схема расположения электрооборудования

Доступ к элементам электрооборудования обеспечен из багажного отделения с правой стороны. Инвертор, зарядный конвертер и реле выдвижной ступени расположены в зоне отсека для аккумуляторных батарей.

    - Контроллер солнечного заряда

Солнечные панели устанавливаются на крыше модуля и предназначены для преобразования солнечной энергии в постоянный электрический ток. В сочетании с контроллерами солнечного заряда солнечные панели обеспечивают постоянное дополнительное питание аккумуляторных батарей жилого модуля и базового транспортного средства. Работа панелей осуществляется как при стационарном положении жилого модуля, так и при движении, и не зависит от других источников питания модуля.

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием контроллеров необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | При отключении аккумуляторной батареи жилого отсека или базового транспортного средства, предварительно отсоединить провода солнечных панелей от контроллеров солнечного заряда. |
| --- | --- |

    - Инвертор

Инвертор обеспечивает преобразование постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения 12В до 220В. Переключатель управления инвертора расположена на стене с внешней стороны санитарного узла.

    - Кухонная вытяжка

Вытяжка предназначена для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся в процессе приготовления пищи Включение вытяжки осуществляется одноклавишным выключателем в зоне кухонного блока.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Эксплуатационные ограничения.

    - Эксплуатация изделия без проверки работоспособности инженерных систем и соблюдения правил пожарной безопасности не допустимо.

    - Запрещено использование автодома с неисправными или отключенными сигнализаторами угарного газа.

    - Запрещено использование автодома с неисправным сигнализатором утечки горючего газа.

    - Запрещено движение автодома с открытыми окнами, люками, дверью.

    - Запрещено движение автодома с выдвинутой ступенью.

    - Сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли и в водоёмы не допускается.

    - Запрещена эксплуатация жилого отсека с наличием жидкости в ёмкостях, при температуре воздуха ниже 3оС и отключенном отоплении.

    - Проведение ремонтных работ не квалифицированным персоналом не допустимо.

    - Мойка жилого отсека на специализированных постах автомобильных моек высокого давления, а также бытовыми мойками высокого давления не допустимо.

    - Запрещена эксплуатация водонагревателя, не наполненного водой.

  - Подготовка к использованию

    - Подготовить базовое транспортное средство

Подготовка базового транспортного средства осуществляется в соответствии с его эксплуатационной документацией.

    - Установить газовый баллон

| ВНИМАНИЕ | Перед подключением газового баллона необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя газового редуктора. |
| --- | --- |

- Установить и зафиксировать с помощью крепёжных ремней баллон в газовом отсеке. Для исключения несанкционированного доступа люк оборудован замком;

- Подключить баллон к газовом редуктору (п.п.1.6.12);

    - Установить аккумуляторную батарею

- открыть люк багажного отделения с левой стороны;

- открутить винты крепления крышки отсека аккумуляторной батареи;

- установить аккумуляторные батареи в отсек;

- подключить клеммы к аккумуляторной батарее, соблюдая полярность;

    - Наполнить ёмкость чистой воды.

Заполнение ёмкости чистой воды осуществляется через заливную горловину. Для исключения несанкционированного доступа крышка оборудована замком.

Процент наполнения ёмкости чистой воды отображается на панели (п.п.1.6.4).

| ВНИМАНИЕ | Недопустимо наличие жидкости в ёмкости чистой воды при температуре воздуха менее 3оС и отключенном отоплении жилого отсека. |
| --- | --- |

    - Подготовить кассетный туалет

Подготовка кассетного туалета осуществляется в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Доступ к кассетному баку обеспечен через сервисный люк, расположенный по левому борту жилого отсека с наружной стороны автодома. Для исключения несанкционированного доступа люк оборудован замком.

  - Использование изделия

    - Подключение к внешнему источнику питания

| ВНИМАНИЕ | Требования к источнику питания: - напряжение 220 В - переменный ток 50-60Гц - заземление |
| --- | --- |

- подключить автодом к внешнему источнику питания с помощью разъёма расположенного с наружной стороны по левому борту жилого отсека.

- взвести автоматический выключатель;

    - Отопление жилого отсека

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием автономных воздушных нагревателей необходимо внимательно ознакомиться с руководствами по эксплуатации производителей оборудования. |
| --- | --- |

- включить питание жилого отсека, повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п.1.6.23).

- включить отопитель №2 и установить необходимую температуру с помощью пульта управления (п.п.1.6.18).

- при необходимости дополнительного отопления жилого отсека, включить отопитель №1 и установить необходимую температуру с помощью пульта управления, расположенного на боковой стене встроенного шкафа (п.п.1.6.18).

| ВНИМАНИЕ | При использовании отопителя №1 обязательно наполнить бойлер водонагревателя водой. |
| --- | --- |

    - Водоснабжение холодное

- включить питание жилого отсека, повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п.1.6.23).

- включить питание жилого отсека переключателем «6» на панели управления (п.п.1.6.4);

- включить насос подачи чистой вода переключателем «7» на панели управления (п.п.1.6.4);

- для выхода воздуха из системы холодного водоснабжения открыть краны смесителей, установив рычаги в положение подачи холодной воды.

    - Водоснабжение горячее

Нагрев воды, в системе горячего водоснабжения, обеспечивается водонагревателем (п.п. 1.6.19). Вода в устройстве может нагреваться горячим воздухом отопительной системы или электрическими нагревательными элементами.

Для нагрева воды электрическим нагревательным элементом:

- подключить жилой отсек к внешнему источнику питания (п.п. 2.3.1) или запустить двигатель транспортного средства;

- включить холодное водоснабжение (п.п. 2.3.3);

- для выхода воздуха из системы горячего водоснабжения открыть краны смесителей, установив рычаги в положение подачи горячей воды;

| ПРИМЕЧАНИЕ | Если вода и воздух не поступают через краны смесителей, необходимо стравить воздух с помощью сливного и вентиляционного кранов водонагревателя (п.п.2.3.8). |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | Никогда не включайте нагреватель, не наполненный водой. |
| --- | --- |

- включить водонагреватель с помощью панели управления (п.п. 1.6.19).

Для нагрева воды с помощью горячего воздуха включить автономный воздушный отопитель№1 (п.п. 1.6.18). При этом если отопление жилого отсека не требуется, необходимо установить рычаг воздухораспределителя в положение для подачи теплого воздуха наружу жилого отсека (п.п. 1.6.20).

    - Подготовка спальных мест.

Для раскладывания спального места по левому борту:

- демонтировать стол и трансформировать складную опору (п.п. 1.6.17);

- установить стол на уровне сидений встроенных диванов;

- подушку спинки сиденья №1 и дополнительную подушку размером 590м х 310мм уложить между диванами на стол.

Для раскладывания спального места по правому борту жилого отсека:

- демонтировать стол и трансформировать складную опору (п.п. 1.6.17);

- установить стол на уровне сидений встроенных диванов;

- подушку спинки сиденья №2 и дополнительную подушку размером

1070мм х 310мм уложить между диванами на стол.

Для раскладывания спального места в задней части автодома необходимо:

- открыть люки багажного отделения с обеих сторон автодома;

- опустить фиксаторы спального места со стороны багажного отсека.

- аккуратно, не допуская перекоса, опустить основание спального места на опору.

    - Дополнительное место столовой группы

В зоне столовой группы, кроме стационарных встроенных диванов, оборудовано дополнительное сидячее место.

Для оборудования дополнительного сидячего места между диванами №1 и №2 установить подушку размером 480мм х 600мм.

    - Освещение

Для включения освещения жилого отсека:

- включить питание жилого отсека, повернув переключатель блока отключения массы в положение «ON» (п.п. 1.6.23).

- включить питание переключателем «6» на панели управления (п.п. 1.6.4);

      - Общее освещение

Включение общего освещения жилого отсека осуществляется выключателями, расположенными с правой стороны при входе.

      - Освещение кухонного блока

Включение светодиодного светильника освещения кухонного блока осуществляется одноклавишным выключателем.

      - Освещение столовой группы

Освещение столовой группы обеспечивают:

– светодиодные светильники закреплённые на полка, управляемые одноклавишными выключателями, по правому и левому бортам жилого отсека;

– светодиодные светильник под столами, управляемые трёхпозиционными переключателями. Переключатель в положении « – » – освещение включено. Переключатель в положении « о » – освещение выключено. Переключатель в положении « = » – освещение включается совместно с общим освещением жилого отсека.

      - Освещение санитарного узла

Включение освещения санитарного узла осуществляется одноклавишным выключателем, расположенным внутри помещения.

      - Освещение спального места второго яруса в задней части автодома.

Освещение спального места обеспечивает светодиодный светильник c USB разъёмом (п.п.1.6.5).

      - Освещение зоны алькова

Освещение зоны алькова обеспечивает светодиодный светильник c USB разъёмом (п.п.1.6.5).

      - Освещение багажного отделения

Освещение багажного отделения обеспечивает светодиодный светильник с индивидуальным выключателем (п.п.1.6.6).

      - Освещение прохода жилого отсека

Освещение прохода жилого отсека обеспечивают два потолочных светодиодных светильника с индивидуальными выключателями (п.п.1.6.6). Для работы светильников необходимо включить питание с помощью одноклавишного выключателя, расположенного с правой стороны при входе.

    - Слив воды с системы водоснабжения

При длительном хранении автодома или при возможности замерзания воды, необходимо слить жидкость с ситемы водоснабжения.

Для опорожнения ёмкости водонагревателя:

- убрать подушку сиденья дивана №3;

- открыть люк в основании дивана;

- открыть сливной кран;

- после полного слива воды, закрыть кран.

    - Опорожнение ёмкости водонагревателя.

При длительном хранении автодома или при возможности замерзания воды в бойлере, необходимо слить жидкость из водонагревателя.

Для опорожнения ёмкости водонагревателя:

- убрать подушку сиденья дивана №3;

- открыть люк в основании дивана №3;

- открыть сливные краны (2шт), подняв ручки вертикально;

- после полного опорожнения ёмкости, закрыть оба сливных крана, опустив ручки горизонтально.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- |
|  | При сливе воды из ёмкости водонагревателя должны быть открыты два крана. Если один из кранов будет закрыт, в ёмкости может остаться жидкость. |

    - Опорожнение ёмкости серой воды

При длительном хранении автодома или при возможности замерзания воды, а также при наполнении бака серой водой, необходимо слить жидкость из ёмкости.

Слив жидкости осуществляется с помощью кнопки расположенной в задней части жилого отсека.

В случае необходимости, опоржнение ёмкости возможно произвести с помощью сливого крана:

- открыть дверь багажного отделения с правой сторны;

- открутить два винта защитного кожуха;

- открыть сливной кран;

- после опорожнения ёмкости, закрыть кран и установить кожух на место.

    - Опорожнение ёмкости чистой воды

При длительном хранении автодома или при возможности замерзания воды, необходимо слить жидкость из ёмкости.

Для опорожнения ёмкости чистой воды:

- убрать подушки встроенного дивана №2;

- поднять крышку люка;

- открутить ревизионную крышку ёмкости чистой воды;

- выдернуть трубу для слива;

- после опорожнения ёмкости, вставить трубу в сливное отверстие и закрыть ревизионную крышку.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание автодома осуществлять согласно эксплуатационной документации базового транспортного средства.

  - Выполнять осмотр и полную проверку работоспособности систем не реже двух раз за сезон эксплуатации;

  - Для предотвращения преждевременного износа и повреждений необходимо поддерживать жилой отсек в чистоте внутри и снаружи без применения агрессивных химических веществ;

  - Техническое обслуживание оборудования входящего в комплект поставки автодома осуществлять согласно руководству по эксплуатации производителя изделия.

- ХРАНЕНИЕ

  - Хранение автодома должны осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией базового транспортного средства.

  - Не допускается хранение автодома с наполненными ёмкостями чистой воды, серой воды, бойлера нагревателя и кассетного туалета при температуре окружающей среды менее 3оС и выключенной системой автономного отопления.

  - При кратковременном хранении необходимо:

- закрыть окна и крышные люки изнутри на запорные устройства;

- закрыть на замок наружную дверь, двери сервисных люков и рундуков.

  - При длительном хранении необходимо:

- отключить аккумуляторную батарею жилого отсека;

- отключить газовый баллон;

- опорожнить ёмкости под воду и закрыть запорную арматуру;

- выполнить требования кратковременного хранения.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Допускается транспортирование автодома любым видом транспорта в соответствии с правилами грузовых перевозок, действующих на данном виде транспорта

  - При транспортировании изделия:

- дверь и люки должны быть закрыты на замок;

- ящики и вещи внутри жилого отсека должны быть зафиксированы;

- люки должен быть закрыты;

- ёмкости с водой должны быть опорожнены при температуре воздуха ниже 3оС и отключенной системе отопления.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия и его составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами.

- ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации автодома Helix 4500 составляет 12 месяцев со дня приобретения продукции. В течении гарантийного срока изготовитель устраняет выявленные дефекты, если они возникли не по вине потребителя.

  - Гарантия на изделие не распространяется в случаях:

- повреждения изделия вследствие форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, наводнения, пожары, удары молнии и др.);

- попытки самовольной доработки, ремонта или внесения изменений в конструкцию изделия;

- повреждения потребителем или третьими лицами конструкции автодома, оборудования, оконных и дверных блоков;

- нарушения правил эксплуатации автодома.

Ресурсы и сроки службы оборудования входящего в состав изделия, определяются в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

| Автодом Helix 4500, серийный номер: |
| --- |
| Соответствует требованиям завода изготовителя и признан годным к эксплуатации. |
| М.П. |
| Дата выпуска: |
| Контролёр ОТК | Подпись: |

# Text boxes

6

5

2

1

4

7

3

АВТОКЕМПЕР ПРОМ

№ 00 00 0 -00.0000.00000

Х8900000000000000

0000 кг

0000кг

1 – 0000 кг

2 – 0000 кг

МАНОМЕТР ПРАВОГО ПНЕВМОЭЛЕМЕНТА

МАНОМЕТР

ЛЕВОГО ПНЕВМОЭЛЕМЕНТА

КЛАВИША

ПИТАНИЯ

КЛАВИША УПРАВЛЕНИЯ ЛЕВЫМ ПНЕВМОЭЛЕМЕНТОМ

КЛАВИША УПРАВЛЕНИЯ ПРАВЫМ ПНЕВМОЭЛЕМЕНТОМ

ФИКСАТОР КЛАВИШИ

ЗАКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ЗАМОК

ПОДСВЕТКА СТУПЕНИ

УПРАВЛЕНИЕ СТУПЕНЬЮ

5

7

6

2

4

3

1

USB

РАЗЪЁМ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ

ЛЮК

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ИНДИКАТОР

«КАССЕТНЫЙ БАК ЗАПОЛНЕН»

»

ИНДИКАТОР

«НЕТ КАССЕТНОГО БАКА»

ИНДИКАТОР

«НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В БАКЕ СВЕЖЕЙ ВОДЫ»

ИНДИКАТОР

«КАССЕТНЫЙ БАК ЗАПОЛНЕН НА 3/4»

КНОПКА

СЛИВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТРУБОПРОВОДА

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

| ВНИМАНИЕ | Проверяйте исправность сигнализатора перед каждым выездом и не менее одного раза в неделю при непрерывной эксплуатации. Перед использованием сигнализатора концентрации горючего газа необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ПЛАМЕНИ

КНОПКА

ЭЛЕКТРОПОДЖИГА

КНОПКА

«ТЕСТ» / «СБРОС»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ДИСПЛЕЙ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ

УГАРНОГО ГАЗА

ЗЕЛЁНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

ИНДИКАТОР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ДИСПЛЕЙ

СЕРВИСНАЯ

КНОПКА

РЕГУЛИРОВКА

ТЕМПЕРАТУРЫ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ

ФИКСАТОР

РЕГУЛЯТОР

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЕМ №2

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЕМ №1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ДИСПЛЕЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 12В

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 220В

РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

8

7

5

6

9

12

11

10

4

3

1

2

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОТОПИТЕЛЯ №2

КОНТРОЛЛЕР ВЫДВИЖНОЙ СТУПЕНИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОТОПИТЕЛЯ №1

ЗАРЯДНЫЙ КОНВЕРТЕР

ИНВЕРТОР

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

КОММУТАЦИОННЫЙ

АППАРАТ 220В

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ

С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ

БЛОК

ОТКЛЮЧЕНИЯ МАССЫ

КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ БАЗОВОГО

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ЖИЛОГО ОТСЕКА

ОТКЛЮЧЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ

ГАЗОВЫЙ ОТСЕК

КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ

КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ КУХОННОГО БЛОКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НИЖНЕЙ ЗОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НИЖНЕЙ ЗОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ САНИТАРНОГО УЗЛА

ЗАКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ