Общество с ограниченной ответственностью

«АВТОКЕМПЕР ПРОМ»

ОКПД2: 27.51.25.110

«ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АВТОКЕМПЕР КИМ»

Руководство по эксплуатации

Водонагреватель.КИМ-01.РЭ

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 | Описание и работа | 4 |
| 2 | Использование по назначению | 11 |
| 3 | Техническое обслуживание | 13 |
| 4 | Хранение | 14 |
| 5 | Транспортирование | 14 |
| 6 | Утилизация | 14 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, составе, особенностях конструкции и эксплуатации водонагревателей аккумуляционных «Автокемпер КИМ» (далее по тексту – водонагреватель, изделие, устройство), а также другие сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия. Руководство по эксплуатации настоятельно рекомендуемо к изучению перед началом монтажа и эксплуатации устройства.

К монтажу и обслуживанию Устройства допускаются лица, изучившие настоящее руководство.

Заголовки «Предупреждение» и «Внимание!» информируют Вас об условиях, которые могут привести к травмированию людей или повреждению оборудования.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Назначение изделия

    - Водонагреватель предназначен для нагрева воды поступающей в него из трубопровода.

    - Устройство предназначено для установки в автомобили-дома и автономные жилые модули.

  - Технические характеристики

Таблица 1

| Модель | Автокемпер КИМ-8 (12/220В) | Автокемпер КИМ-13 (12/220В) |
| --- | --- | --- |
| Объём, литр | 8 | 13 |
| Питание нагревательных элементов, В | 1 | 12 |
|  | 2 | 220 |
| Мощность, Вт | 1 | 120 |
|  | 2 | 400 |
| Рабочее давление, бар | 1,2 |
| Температура горячей воды, оС | max. 65 |
| Защита от перегрева, оС | 70 |
| Время нагрева от 15оС до 60оС | 1 | 120 | 150 |
|  | 2 | 50 | 80 |
| Масса водонагревателя, кг | 4,1 | 6 |
| Масса крепёжной площадки, кг | 0,2 |
| Габаритные размеры, мм | 460х295х285 | 430х222х222 |
| Габаритные размеры с крепёжной площадкой, мм | 460х295х296 | 430х222х230 |

  - Состав изделия

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Накопительная ёмкость | Накопительная ёмкость предназначен для накопления и нагрева воды, поступающей из трубопровода. Накопительная ёмкость снаружи защищена слоем теплоизоляции. |
| 2 | Нагревательные элементы | Два нагревательных элемента, 12В и 220В, обеспечивают нагрев воды в накопительной ёмкости водонагревателя. |
| 3 | Термостаты | Термостаты предназначены для поддержания постоянной температуры воды накопительной ёмкости водонагревателя. |
| 4 | Датчик температуры | Датчик температуры предназначен для измерения температуры воды накопительной ёмкости водонагревателя. |
| 5 | Жгут проводов электропитания 12В | Жгуты предназначены для подключения нагревательного элемента 12В к источнику питания. Длина жгута – 0,5 м. |
| 6 | Электрический предохранитель | Электрический предохранитель предназначен для защиты цепи 12 В водонагревателя. Номинальный ток – 15А. |
| 7 | Жгут проводов электропитания 220В | Жгуты предназначены для подключения нагревательного элемента 220В к источнику питания. Длина жгута – 0,5 м. |
| 8 | Колодка гнездовая 12В | Колодка преднпзначена для монтажа к источнику питания 12 В и последующему подключению к жгуту электропитания 12 В при монтаже водонагревателя. |
| № п/п | Наименование | Описание |
| 9 | Колодка гнездовая 220В | Колодка предназначена для монтажа к источнику питания 220 В и последующему подключению к жгуту электропитания 220 В при монтаже водонагревателя. |
| 10 | Жгут проводов управления | Жгут предназначен для подключения панели управления к водонагревателю. Длина жгута – 1,5 м. |
| 11 | Панель управления | Панель управления предназначена для включения/отключения нагревательных элементов и отображения температуры воды в накопительной ёмкости |
| 12 | Крепёжная площадка | Крепёжная площадка предназначена для установки и надёжного крепления водонагревателя |

  - Устройство

    - Вода поступает в накопительную ёмкость водонагревателя из системы холодного водоснабжения с рабочим давлением 1,2 бар.

    - Нагрев воды обеспечивают электрические нагревательные элементы и теплоноситель от внешнего источника энергии.

    - Нагревательный элемент №1 работает от источника постоянного тока напряжением 12 В.

    - Нагревательный элемент №2 работает от источника переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В.

    - Включение нагревательных элементов осуществляется отдельными переключателями на панели управления.

    - В качестве внешнего теплоносителя используется нагретый воздух, поступающий от автономного воздушного отопителя через внутренний канал накопительной ёмкости.

    - Фактическая температура накопительной ёмкости отображается на информационном дисплее панели управления.

  - Схемы подключения

    - Подключение водоснабжения

    - Подключение воздушного отопителя

    - Подключение панели управления

    - Подключение электропитания

| Таблица 3 |
| --- |
| Цвет провода | Назаначение |
| Коричневый | « + » |
| Сине-чёрный | « ˗ » |

| Таблица 4 |
| --- |
| Цвет провода | Назначение |
| Жёлтый | Заземление |
| Синий | Ноль |
| Коричневый | Фаза |

| ВНИМАНИЕ | Подключение водонагревателя к сети 220 В должно осуществляться посредством гнездовой колодки подсоединенной к электропроводке, оборудованной соответствующим автоматическим выключателем. |
| --- | --- |

  - Монтаж

    - Место установки изделия должно быть защищено от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, пыли, коррозионных газов и ударов.

    - При расположении изделия необходимо предусмотреть достаточно свободного места:

- для монтажа, подключения и его последующего обслуживания;

- для монтажа предохранительного клапана. Давление срабатывания клапана должно быть не более 1,5 бар.

- для монтажа воздушного и сливного кранов. Длина шлангов подключения кранов к водонагревателю должна быть не более 0,4 м.

    - Выбирайте место установки таким образом, чтобы был исключен доступ лицам (включая детей) с ограниченными физическими и интеллектуальными способностями или с недостаточными знаниями и опытом, если они не находятся под присмотром ответственного лица или если они не были должным образом обучены.

    - Шланги и соединения, подсоединяемые к водонагревателю, должны выдерживать рабочее давление и температуру воды в системе.

    - Для уменьшения потери тепла нагретого воздуха следует размещать водонагреватель как можно ближе к воздушному отопителю.

    - При установке убедиться, что между водяными шлангами и трубами системы отопления и имеется достаточное расстояние.

    - Чтобы уменьшить потери тепла по длине шлангов, водонагреватель следует устанавливать как можно ближе к месту потребления горячей воды.

    - При расположении изделия необходимо определить место расположения панели управления с учётом длины жгута проводов.

    - Установить панель управления и закрепить её с помощью саморезов.

    - Установить крепёжную площадку в выбранное место и закрепить её с помощью саморезов.

    - Установить водонагреватель на крепёжной площадке и подключить согласно схем п.п.1.5.

  - Маркировка

Каждое устройство оснащено табличкой изготовителя, содержащей следующую информацию:

- обозначение устройства;

- серийный номер.

  - Упаковка

Упаковка изделия обеспечивает защиту от механических повреждений и воздействий внешней среды при транспортировании и хранении

Устройство упаковывается герметично в полиэтиленовую плёнку и в коробку из гофрированного картона с внутренними фиксирующими вставками.

Эксплуатационная документация упаковывается в полиэтиленовый пакет и вкладывается в коробку с поставляемым изделием либо поставляется вместе с ней (вне коробки).

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Эксплуатационные ограничения

    - Проведение ремонтных работ не квалифицированным персоналом не допустимо.

    - Запрещена эксплуатация водонагревателя не наполненного водой.

    - Недопустимо замерзание воды в ёмкости водонагревателя.

    - Запрещается эксплуатация водонагревателя с неустановленным или неисправным предохранительным клапаном.

    - Недопустима эксплуатация водонагревателя при неисправном автоматическом выключателе или его отсутствии в схеме подключения к сети 220В.

    - Запрещена установка электрического предохранителя с значением номинального тока выше нормативного.

  - Эксплуатация

    - Проверить подключение водонагревателя  хотя бы к одному из источников питания (12В, 220В, воздушный отопитель).

    - Для выхода воздуха из системы водоснабжения при её наполнении открыть запорную арматуру потребителей воды.

| ПРИМЕЧАНИЕ | Если вода и воздух не поступают запорную арматуру потребителей воды, необходимо выпустить воздух с помощью вентиляционного крана водонагревателя. |
| --- | --- |

    - Наполнить водонагреватель водой.

| ВНИМАНИЕ | Никогда не включайте водонагреватель, не наполненный водой. |
| --- | --- |

    - Включение и выключение устройства осуществляется с помощью переключателей расположенных на панели управления. Положение «I» - включено. Положение «О» - выключено.

    - При переводе переключателя в положение «I» загорается подсветка переключателя.

    - При достижении температуры воды 62оС, электрические нагревательные элементы отключаются. При падении температуры менее 55оС нагрев воды возобновляется.

    - Максимальная температура воды при нагреве воздухом, поступающим от воздушного отопителя, зависит от характеристик подключаемого отопителя.

  - Опорожнение накопительной ёмкости

| ВНИМАНИЕ | При длительном перерыве в использовании или возможности замерзания воды в водонагревателе необходимо слить жидкость из накопительной ёмкости. |
| --- | --- |

Для опорожнения ёмкости необходимо:

    - Перекрыть подачу воды в водонагреваетль.

    - Открыть запорную арматуру потребителей воды.

    - Открыть сливной и воздушный краны

| ПРИМЕЧАНИЕ | При опорожнении ёмкости водонагревателя должны быть открыты два крана. Если один из кранов будет закрыт, в ёмкости может остаться вода. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Ремонт и замену элементов устройства должны производить квалифицированные специалисты.

  - Устройство необходимо содержать в чистоте и периодически очищать изделие и его элементы от пыли и грязи.

  - Необходимо периодически проверять затяжку винтовых соединений для исключения ослабления контактов.

  - В ходе эксплуатации очистка накопительной ёмкости и электрических нагревательных элементов должна производиться не реже одного раза в год.

    - Отключить водонагреватель от сети электро- и водоснабжения;

    - Слить воду из водонагревателя;

    - Открутить винты крепления защитного кожуха;

    - Отключить электропитание нагревательных элементов;

    - Открутить фланец с нагревательными элементами;

    - Удалить из бака и с нагревательных элементов осадок и накипь. После удаления и накипи произвести чистку и мойку деталей.

    - После чистки установить фланец с новым уплотнителем на место. При установке фланец следует закручивать равномерно, без перекосов.

    - Установить защитный кожух на место;

    - Подключить водонагреватель к системе водоснабжения. Убедиться в герметичности соединения фланца, наполнив ёмкость водой.

    - Подсоединить электропитание водонагревателя и установить защитный кожух.

- ХРАНЕНИЕ

  - Хранить изделие необходимо в упаковке завода-изготовителя.

  - Недопустимо попадание влаги на упаковку.

  - Хранить устройство допускается в помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха меньше, чем на открытом воздухе

  - Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды:

- верхнее значение температуры воздуха – плюс 50 °С;

- нижнее значение температуры воздуха – минус 50 °С;

- относительная влажность воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Допускается транспортирование изделия в транспортной упаковке любым видом транспорта в соответствии с правилами грузовых перевозок, действующих на данном виде транспорта

- УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия и его составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами.

# Text boxes

3

2

12

1

9

7

5

6

10

11

8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУШНОГО КРАНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО КРАНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ

ВЫБРОС ТЁПЛОГО ВОЗДУХА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРАСНЫХ КЛЕММ

ЖГУТ 12В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРАСНЫХ КЛЕММ

ЖГУТ 220В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИНЕЙ КЛЕММЫ ЖГУТА 220В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИНЕЙ КЛЕММЫ ЖГУТА 12В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

КОЛОДКА

ГНЕЗДОВАЯ 12В

ЖГУТ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 12В

КОЛОДКА

ГНЕЗДОВАЯ 220В

ЖГУТ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В